µVision 4  C51 :

Mise en route et test de projets déjà existants :

- Extraire le fichier « SDK515C_UV4-A.zip » dans un dossier nommé : SDK515C_UV4-A dans votre espace privé sur le lecteur réseau du serveur de l’Epsic.

  - ASM51				; projets en assembleur « 51 »

  - C51				; projets en « C51 »

  - Documentation			; documentation générale en « pdf »

La documentation générale est toujours valable mais, pour l’environnement µVision 4, l’aide est disponible seulement en ligne.

Connectez la platine SDK515C (système cible) ainsi que le matériel périphérique d’entrée/sortie.

- Test de deux projets en « ASM 51 » :

- Ouvrir µVision 4 puis menu Project  et sélectionnez Open Project

… parcourir …

Z:\  … ou, votre répertoire élève sur le serveur de l’Epsic

… \SDK515C_UV4-A\ASM51\Demo

- Menu File et sélectionnez  Device Database, choisir Infineon : C515C-L. …puis ok.

(80C515C est le type de microcontrôleur utilisé sur la platine)

- Icône Rebuilt all target Files puis, menu File et sélectionnez  Save All.

( Le projet est recompilé puis sauvegardé)

- Icône Target Options, onglet Debug …

Cochez Use Simulator (options Load Application at Startup, Run to main).

Icône Start/Stop Debug session …

Menu View puis sélectionnez Serial Windows, UART#1

Icône Run (F5)						             (Displ. Bcl. "TEST PROGRAM")

Le programme tourne maintenant en mode simulation (sans le système cible).

Il  affiche, en boucle, le texte : « TEST PROGRAM » dans une console (terminal) série.

- Icône Stop code execution, puis Icône Start/Stop Debug session …

Menu Project, puis Close Project.

- Procédez de même pour le projet : « SwiLed_01 », mais choisir l’option Use Keil Monitor-51 driver

Dans les Target Options pour l’exécution (exécution sur le système cible). 	          (Displ. P5(P4)

- Test de deux projets en «C 51 » :

- Testez le projet écrit en « C51 » : CSAMPLE en mode simulation. 			  (ADD-SUB)

- Testez le projet écrit en « C51 » : AffLed_01 exécuté sur le système cible. 	      (Displ. 10101010)