# 3   Opérateurs relationnels expressions booléennes et            manipulation de bits

## Opérateurs relationnels, booléens

Soient a et b des variables entières auxquelles ont été affectées les valeurs 8 et 3.

Déterminer si l’expression donne la valeur Vrai ou Faux (tracer ce qui ne convient pas).

- a == b 					Vrai			Faux	( 	Led_0

- a <= b					Vrai			Faux	(	Led_1

- a != (5 + b)				Vrai			Faux	( 	Led_2

- (a == b) || (a > b)			Vrai			Faux	( 	Led_3

- !(b >= a)				Vrai			Faux	( 	Led_4

- ( a ) || (a < b)				Vrai			Faux	( 	Led_5

- (a >= b) && (b <= 10)		Vrai			Faux	( 	Led_6

- (a != b) && !(b <= a)			Vrai			Faux	( 	Led_7

- a == (b + 1 * 2)			Vrai			Faux	( 	Led_0

- a == ((b + 1) * 2)			Vrai			Faux	( 	Led_1

… à la place de a) et de b)

Réponses sur le port « Leds »

## Manipulations binaires

Effectuer les opérations suivantes, pour a valant 0xa2c3 :

- ~a			résultat =

- a & 0x3f06		résultat =

- a ^ 0x3f06		résultat =

- a | 0x3f06		résultat =

- a << 5			résultat =

Réponses sous forme décimale et hexadécimale sur la console virtuelle « UART #1 »

## Masquage

A l'aide du masquage, effectuer les opérations suivantes:

Lire l'état des interrupteurs du MS Input/Output,

mettez les bits 7 et 6 à zéro

mettez les bits 0,1,2 à "1"

inversez les bits 4 et 5

recopiez le résultat sur les leds

Utilisez le port « Switchs » pour les entrées, réponses sur le port « Leds »

## Commande Numérique

Une commande numérique doit être réalisée avec le 8051 répondant aux critères suivants:

- LED0: doit s'allumer lorsque l'interrupteur B0 est activé

- LED1: doit s'allumer lorsque l'interrupteur B1 est désactivé

- LED2: ne doit jamais s'allumer

- LED3: doit s'allumer lorsque l'interrupteur B1 ou B2 est activé

- LED4: ne doit jamais s'allumer

- LED5: doit s'allumer lorsque les deux interrupteurs B0 et B2 sont activés

- LED6: doit toujours rester allumée

- LED7: ne doit pas s'allumer lorsque l'interrupteur B0 est désactivé et B1

activé

Le programme doit  "tourner" continuellement tant que la touche Reset n'est pas actionnée.

Utilisez le port « Switchs » pour les entrées, réponses sur le port « Leds »